ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

“Простор” Сомбор

Сомбор, ул. Раде Дракулића 12

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ТРАКТОРИ

ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

Наручилац  додаје на страници 9. и 10., у техничким каректеристикама обавезан услов САМОПОДЕСИВО КВАЧИЛО  и с тим у вези врши измене и допуне конкурсне документације уз нови рок за подношење понуда 08.04.2014.

Партија бр. 1

НАБАВКА ДОБАРА

МОТОКУЛТИВАТОР -

ЈЕДНООСОВИНСКИ ТРАКТОР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

JНМВ – 05/2014

Рок за подношење понуда: закључно са 08.04.2014. године до 12:00 часова.

Датум отварања понуда: 08.04.2014. године у 12:30 часова.

Сомбор, март/април 2014

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА , НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

КОЈУ ЗАХТЕВА НАРУЧИЛАЦ

МОТОКУЛТИВАТОР – ЈЕДНООСОВИНСКИ ТРАКТОР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

- Запремина мотора:  160 ccm – 215 ccm,

- Снага мотора 3.5 - 5 kW

- Обртни момент: 10 - 14 Nm,

- Капацитет резервоара горива: 2,2 – 3,6 литара

- Универзална погонска машина са могућношћу качења и погона великог броја прикључака (фреза, таруп, приколица, плуг, четка за чишћење, косачица, фреза за снег,

- Паркирна кочница,

- Брза и лака промена смера кретања (напред-назад), минимум једна брзина напред и једна назад

- Блокада диференцијала - опционо

- Тежина машине око 50 - 80 kg

- Машина је урађена према регулативи о безбедности према CE стандардима

- Гарантни рок је 12 месеци минимум

- Рок испоруке мотокултиватора – једноосовинског трактора је максимално 10 дана.

- Качење прикључних машина без скидања точкова

- Самоподесиво квачило

Образац 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПОНУЂЕНА ОД СТРАНЕ ПОНУЂАЧА

- Запремина мотора:  _____________________

- Снага мотора ___________________________

- Обртни момент: ________________________

- Капацитет резервоара горива:_____________

- Универзална погонска машина са могућношћу качења и погона великог броја прикључака (фреза, таруп, приколица, плуг, четка за чишћење, косачица, фреза за снег,

- Кочнице___________

- Брза и лака промена смера кретања (напред-назад),број брзина ______

- Блокада диференцијала,

- Тежина машине око _______________________

- Машина је урађена према регулативи о безбедности према CE стандардима

- Гарантни рок___________ месеци

- Рок испоруке мотокултиватора – једноосовинског трактора је ______  (максимално 10 дана).

- Качење прикључних машина без скидања точкова

- Самоподесиво квачило

Место и датум:                                                 М.П.                            Потпис понуђача

____________________                                                                _______________________