Датум: 18.10.2018

Број : 3/594-1-18

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

РАДОВИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ „САЛЕ ЗА ДАЋЕ“

Машинске инсталације објекта „Сала за даће“ ЈНМВ 11/2018

(централно грејање објекта, гасна инсталација са котловима, грејна топлотна подстаница, грејање и хлађење преко VRF система, вентилација објекта, противпожарна заштита)

Рок за подношење понуда: закључно са 26. октобар 2018. године до 11:00 часова

Датум отварања понуда: 26. октобар 2018. године у 11:30 часова

У ПРОСТОРИЈАМА ЈКП „Простор“ Сомбор

Венац Радомира Путника 18,  1. спрат , канцеларија бр. 15

Понуде које се достављају непосредно односно лично, путем брзе поште или другим начином личног уручења доставити на адресу: Сомбор, Венац Радомира Путника бр. 18,  1. спрат, канцеларија бр. 15. ( достава лично/брзом поштом у периоду од 07.30 – 15.00 часова радним данима).  Уколико се понуде шаљу редовном поштом која се подиже у поштанском фаху назначити ЈКП „Простор“ Сомбор,  адресу седишта предузећа а то је 25101 Сомбор, Трг цара Лазара  бр. 1

ЈНМВ 11/2018

октобар,  2018. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНМВ 11/2018  број 1/330-18 од 15.10.2018. и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ 11/2018 број 1/331-18 од 15.10.2018. припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у  поступку јавне набавке мале вредности - Радови  - Машинске инсталације објекта „Сала за даће“ ЈНМВ 11/2018

(централно грејање објекта, гасна инсталација са котловима, грејна топлотна подстаница, грејање и хлађење преко VRF система, вентилација објекта, противпожарна заштита)

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке услуге, евентуалне додатне услуге и сл. | 4-11 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 12-15 |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 15-16 |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 17-35 |
| VI | Модел уговора | 36-38 |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 39-47 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке  су радови - РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ „САЛЕ ЗА ДАЋЕ“ – Машинске инсталације објекта „Сала за даће“ ЈНМВ 11/2018 (централно грејање објекта, гасна инсталација са котловима, грејна топлотна подстаница, грејање и хлађење преко VRF система, вентилација објекта, противпожарна заштита)

2. Шифрe ОРН: 45350000 – Машинске инсталације

45351000 – Mашински инсталатерски радови

3. Партије – набавка није обликована партијама

4. Набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Није резервисана јавна набавка.

6. Редни број јавне набавке у Плану јавних набавки 2018 је 1.3.2

Актуелна верзија је Четврта измена и допуна плана јавних набавки за 2018

Процењена вредност на позицији у плану јавних набавки  је 5.000.000 динара.

Процењена вредност ове јавне набавке је 2.000.000 динара.

Преостали износ ће бити распоређен за остале радове у будућим поступцима.

7. Критеријум за доделу уговора – најнижа понуђена цена

8. Измене уговора: Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке,  с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

9. Трајање уговора: до дана плаћања фактуре за извршене радове

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВИ - Машинско малтерисање унутрашњих зидова на објекту „Сала за даће“

(централно грејање објекта, гасна инсталација са котловима, грејна топлотна подстаница, грејање и хлађење преко VRF система, вентилација објекта, противпожарна заштита)

ЈНМВ 11/2018

| 1. ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ ОБЈЕКТА |
| --- |
| 1.1. | Испорука и монтажа челичних панелних радијатора обојених у бело.Произвођач "JUGOTERM" тип радијатора је TIP 22. “или одговарајуће“ Ширина панела 105мм.Димензија панелних радијатора : Радијатори се испоручују у комплету са носачима,типлама за причвршћење ,чепом и одзраком. |
|  | L x H 600 x 1400 | ком | 4 |
|  | L x H 600 x 1200 | ком | 3 |
|  | L x H 600 x 1000 | ком | 2 |
|  | L x H 600 x 800 | ком | 1 |
|  | L x H 600 x 600 | ком | 3 |
| 1.2. | Испорука и монтажа термостатског радијаторског вентила са успонском цеви за двоцевно грејање са хоризонталним прикључком заједно са компресионим спојем за ALPEX цев 16x2 Произвођач "Herz" ,Nemačka ,R1/2". “или одговарајуће“ | ком | 10 |
| 1.3. | Испорука и монтажа термостатске главе за радијаторски ветил са успонском цеви DN15. Термо глава PROJEKT 7260 Herz. “или одговарајуће“ | ком | 10 |
| 1.4. | Испорука и монтажа радијаторског вентила са уронском цеви за двоцевно грејање за радијаторе у санитарном чвору са компресионим спојем за Alpex цев 16x2 “или одговарајуће“ Произвођач "Hertz" Немачка R1/2" - Alpеx 18 x 2 “или одговарајуће“ | ком | 3 |
| 1.5. | Испорука и монтажа AL-PEX THERM цеви у котуру за грејање AL-PEX THERM 16 x 2 “или одговарајуће“ | m | 200 |
| 1.6. | Испорука и монтажа PLAMA FLEX изолације за AL-PEX цеви за грејање SSL 16/4 “или одговарајуће“ | m | 200 |
| 1.7. | Израда и уградња ормарића, за шест кругова двоцевног грејања(6+6-1/2")-1" , у ормару су смештени разделник и сабирника са зауставном арматуром као и прикључном арматуром DN25. Димензија разделног ормарића прилагодити за смештај шест кругова грејања са прикључном и одзрачном арматуром. Ормарић се смешта у зид објекта израђен је од челичног лима фарбано бело, затвара се са бравицом са кључем. | ком | 1 |
| 1.8. | Израда и уградња ормарића, за седам кругова двоцевног грејања (7+7-1/2")-1" , RO-2 , у ормару су смештени разделник и сабирника са зауставном арматуром као и прикључном арматуром DN 25. Димензија разделног ормарића прилагодити за смештај седам кругова грејања са прикључном и одзрачном арматуром.Ормарић се смашта у зид објекта израђен је од челичног лима фарбано бело, затвара се са бравицом са кључем. | ком | 1 |
| 1.9. | Испорука и монтажа славине са навојним прикључком DN 15 намењене за пражњење воде из система вертикала. | ком | 2 |
| 1.10. | Испорука инсталације грејања и монтажа бакарних цеви за монтажу разводне |
|  | Cu 35x0,9 | m | 40 |
|  | Cu 28x0,9 | m | 30 |
| 1.11. | Набавка и монтажа украсних розета ,обујмице носачи остали ситни изолациони материјал, узима се 50%, вредности предходне ставке. |  | 0,5 |
| 1.12. | Испорука и монтажа термичке изолације Plamaflex “или одговарајуће“, бакарних цеви за монтажу разводне инсталације грејања: |
|  | plamaflex“или одговарајуће“ 35/6 | m | 40 |
|  | plamaflex “или одговарајуће“ 28/6 | m | 30 |
| 1.13. | Хладна проба чврстоће и непропусности воденим притискомод 6 бара у трајању од једног сата, потом снижење притиска од 4 бара у трајању од три сата ,за време испитивања на контролном манометру мин. Fi 100 mm, класе тачности 1,6 ,опсега 0-10 бара не сме бити видљивог пада притиска нити влажног споја. | ком | 13 |
| 1.14. | Топла проба са фином регулацијом састоји се од пуњења грејање воде преко подстанице ,одзрачивање мреже, хидраулично балансирање развода и фине регулације циркулационих кругова,тако да се у просторијама постигну пројектоване температуре.Обрачун по грејном телу. | ком | 13 |
| 2. ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА СА КОТЛОВИМА |
| 2.1. | Набавка и монтажа гасног кондензационог котла произвођача "Beretta" tip Mynute GREEN 30 CSI “или одговарајуће“ . Котао је кондензациони са максималном снагом до 30 KW. У котлу је инсталирана циркулациона пумпа. | ком | 1 |
| 2.2. | Набавка и монтажа вертикалног димовода за гасни котао "Beretta" tip Mynute GREEN 30 RSI “или одговарајуће“. Димовод је израђен као коаксијална цев fi60/fi100 zа дoвoд ваздуха и одвод продуката сагоревања. Набавка и монтажа стандардног вертикалног димовод 60/100. Монтажа гасног котла и димовода са пробијањем зида заједно са помоћним и потрошним материјалом. У цену урачунати и набавку и монтажу продужетка димовода 60/100 од 1,5 m. | ком | 1 |
| 2.3. | Набавка и монтажа опшава за пролаз гасног димњака кроз кров, набавља се оригинални део за вертикални димовод 60/100. | ком | 2 |
| 2.4. | Набавка и монтажа инсталације за одвод кондензата од котла "Beretta" tip Mynute GREEN 30 RSI “или одговарајуће“ , до канализационог одвода у просторији са котлом.Набавка цеви PVC 32 od 5m, са припадајућим фитингом и са помоћним и потрошним материјалом. | ком | 1 |
| 2.5. | Набавка и монтажа кугласте гасне славине за гасни котао NO20 | ком | 1 |
| 2.6. | Набавка и монтажа флексибилног црева за гас димензија NO20 дужине 400mm. | ком | 1 |
| 2.7. | Набавка и монтажа противпожарне кугласте гасне славине за гасну цев која се вод од MRS G4.Гасна славина DN20. | ком | 1 |
| 2.8. | Испорука и монтажа челичних бешавних цеви за монтажу гасне инсталације од котла до GMRS G4. Бешавна челична цев димензија fi 26,9x2,3. | m | 8 |
| 2.9. | Ситан помоћни и потрошни материјал узима се као 50% цене цеви из предходних ставки. |  | 0,5 |
| 2.10. | Чишћење цеви до металног сјаја и антикорозиона заштита у два слоја | m | 8 |
| 2.11. | Бојање цеви гасне инсталације жутом завршном лак бојом у два слоја. | m | 8 |
| 2.12. | Проба на притисак и непропусност гасне инсталације на линији од MRS G4 па до потрошача. Потребно је сачини записник о проби на непропусност гасне инсталације од стране овлашћене особе. | паушал |
| 2.13. | Испорука и монтажа аутоматике за вођење рада гасног котла произвођача "Beretta" , аутоматика "Clima Confort"“или одговарајуће“. Аутоматика садржи програмски контролер, адапер за сонде, адаптер за спољни сензор.Аутоматика омогућава вођење рада гасног котла као и регулацију рада котлова према спољној температури. |  |  |
|  | Clima comfor “или одговарајуће“ | ком | 1 |
|  | STS-1 “или одговарајуће“ Спољни температурни сензор | ком | 1 |
|  | CTS-1 “или одговарајуће“ Цевни температурни сензор | ком | 1 |
| 2.14. | Пуштање котлова "Beretta" tip Mynute GREEN 30 RSI “или одговарајуће“ од стране овл. сервисера, као и издавање гарантног листа за сваки постављени котао. | ком | 1 |
| 3. ГРЕЈНА ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА |
| 3.1. | Испорука и монтажа кугласте славине са навојним прикључком називног отвора DN25. | ком | 2 |
| 3.2. | Испорука и монтажа неповратног вентила ,са навојним прикључком DN25. | ком | 1 |
| 3.3. | Испорука и монтажа хватача нечистоће,равни,са навојним прикључком DN25. | ком | 1 |
| 3.4. | Испорука и монтажа манометра са ман. славином од DN15 0 -6 бара, fi100, R1/2" | ком | 1 |
| 3.5. | Испорука и монтажа термометара сатних са аксијалним прикључком DN15 : fi 80, 0 - 120 C | ком | 1 |
| 3.6. | Испорука и монтажа сигурносног вентила са навојним прикључком и са опругом DN15,Po=2,5 бара, "Rasteli""“или одговарајуће“ | ком | 1 |
| 3.7. | Испорука и монтажа експанзионе посуде Elbi 24" “или одговарајуће“, са набваком и монтажом бакарне цеви Cu 22x0,9 (3m), за монтажу инсталације експанзионог вода од котлова до експанзионе посуде Elbi 24" “или одговарајуће“. | ком | 1 |
| 3.8. | Испорука и монтажа термичке изолације Plamaflex“или одговарајуће“., бакарних цеви за монтажу инсталације експанзионог вода инсталације грејања: plamaflex 22/6 “или одговарајуће“. | m | 4 |
| 3.9. | Испорука и монтажа аутоматског допуњача воде "Caleffi"“или одговарајуће“ са прикључном инсталацијом израђеној од пластичних цеви DN15. | ком | 1 |
| 3.10. | Хладна проба чврстоће и непропусности на притисак од 2,5 бара,при чему притисак не сме опасти,нити сме бити квашења спојева |  | пауш. |
| 4. ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊА ПРЕКО КЛИМА VRF СИСТЕМА |
| 4.1. | Испорука и монтажа, Спољашње клима јединице DC Inverter VRF који служи за хлађење и грејање објекта. До спољне температуре ваздуха од -20°C. Произвођач "GREE" тип уређаја GMV-Pd120W “или одговарајуће“.У цену улази и постављање спољашње јединице мулти система на кров објекта. Грејна снага спољне клима јединице износи 47768 Btu (14 KW). Расхладна снага спољне јединице износи 40944 Btu ( 12 KW). | ком | 2 |
| 4.2. | Испорука и монтажа, Унутрашње зидне клима јединице DC Inverter VRF који служи за хлађење и грејање објекта. До спољне температуре ваздуха од -20°C. Произвођач "GREE" тип уређаја GMV-R28G/NaC-K“или одговарајуће“. У цену улази и постављање и вешање клима јединице са потребним помоћним и потрошним материјалом. Расхладна снага унутрашње јединице износи 9554 Btu (2,8 KW). | ком | 5 |
| 4.3. | Испорука и монтажа, Унутрашње зидне клима јединице DC Inverter VRF који служи за хлађење и грејање објекта. До спољне температуре ваздуха од -20°C. Произвођач "GREE" tip uređaja GMV-R36G/NaC-K“или одговарајуће“. У цену улази и постављање и вешање клима јединице са потребним помоћним и потрошним материјалом. Расхладна снага унутрашње јединице износи 12284 Btu (3,6 KW). | ком | 4 |
| 4.4. | Испорука и монтажа жичаног контролера за програмско вођење регулације рада сваке клима јединице посебно. Контролер KJR-10B/DP(T)-E“или одговарајуће“. Врши се подешавање и програмирање режима рада вентилоконвектора, као и температура у просторији. | ком | 9 |
| 4.5. | Испорука и монтажа бакарних цеви за монтажу инсталације од спољашње клима DC Inverter јединице до унутрашњих јединица, VRF вентилоконвектора. |  |  |
|  | бакарна цев fi 12,7 | m | 40 |
|  | бакарна цев fi 9,52 | m | 50 |
|  | бакарна цев fi 6,35 | m | 80 |
| 4.6. | Фитинг, помоћни и потрошни материјал узима се као 40% цене цеви (предходних ставки цеви ) |  | 0,4 |
| 4.7. | Испорука и монтажа цевне изолације од сваког вентилоконвектора до прикључка на разделник-сабирник.Тип изолације GUMAFLEX “или одговарајуће“ . |  |  |
|  | 15x9 | m | 40 |
|  | 10x9 | m | 50 |
|  | 6x9 | m | 80 |
| 4.8. | Испорука и уградња водоводних пластичних цеви које служе за одвођење кондензата из просторија објекта. У цену улази набавка монтажа и нивелација цеви од ветилоконвектора па до места спајања цеви са канализационим одводом. ПВЦ цев fi20mm. | m | 60 |
| 5. ВЕНТИЛАЦИЈА САЛЕ ЗА ДАЋЕ |
|  | Одсисна вентилација сале |  |  |
| 5.1. | Испорука и монтажа центрифугалног вентилатора TD-MIXVENT “или одговарајуће“ .У цену улази сав потребан помоћни и потрошни материјал за монтажу вентилатора на плафон објекта. TD-4000/355 “или одговарајуће“ Максимални проток од 3800m3/h . Снага вентилатора 345W, 220V Производ: Solar & Palau Шпанија “или одговарајуће“ Тежина 19 kg -20 kg | ком | 1 |
| 5.2. | Испорука и монтажа Лакопадајуће жалузине за отвор вентилатора димензија fi355 mm, која се монтира на спољном зиду. Тип решетке PER-400 CN ,производ: Solar & Palau Шпанија. “или одговарајуће“ | ком | 1 |
| 5.3. | Испорука и монтажа Flexi везе. “или одговарајуће“ између вентилатора и инсталације fi 355mm. ширина 200 mm. | ком | 1 |
| 5.4. | Испорука и монтажа ваздушних канала за извлачење ваздуха.Инсталација се израђује од поцинкованог лима 0,6mm. Ваздушни канал 350x350mm, укупно 10m, дебљина лима 0,6mm. У цену улази потребни елементи за спајање , дихтовање канала.У цену улази потребан материјал за вешање инсталације за извлачење ваздуха. | kg | 66 |
| 5.5. | Радови на изради отвора за пролаз одсисне инсталације ( пробоји). Пробија се отвор fi 355mm... Након пробијања отвора извршити грађевинску обраду пробијених отвора. | ком | 1 |
| 5.6. | Испорука и монтажа решетке за извлачење ваздуха са једним редом подесивих лопатица и демпером. У цену улази сав потребан помоћни и потрошни материјал. Тип решетке: T1PJD 600x200“или одговарајуће“ Произвођач "Jak-ka group" Београд. “или одговарајуће“ У цену улази и израда штуцне за спајање са инсталацијом за убацивање ваздуха. | ком | 3 |
| 5.7. | Испорука и монтажа K-flex isoline “или одговарајуће“, дебљина изолације 13mm. Радови обухватају комплетно облагање ваздушног канала изолацијом. У цену улази и лепак и помоћни материјал. | m² | 15 |
| 5.8. | Испорука и монтажа Reostata REB-2,5 за промену броја обртаја вентилатора.Производ: Solar & Palau Шпанија. “или одговарајуће“ | ком | 1 |
| 5.9. | Радови на изради облагања ваздушног канала за одсисавање ваздух са гипсаним плочама дебљине 10mm. У цену улази и израда подконструкције за ношење гипсаних плоча. | m² | 6 |
|  | Убацивање ваздуха |  |  |
| 5.10. | Испорука и монтажа центрифугалног вентилатора TD-MIXVENT “или одговарајуће“.У цену улази сав потребан помоћни и потрошни материјал за монтажу вентилатора на плафон објекта. TD-4000/355 “или одговарајуће“, Максимални проток од 3800m3/h . Снага вентилатора 345W, 220V Производ: Solar & Palau Шпанија“или одговарајуће“ Тежина 19 kg-20kg | ком | 1 |
| 5.11. | Испорука и монтажа Противкишне решетке за отвор вентилатора димензија fi355 mm, која се монтира на спољном зиду. Тип решетке BNJK 400x400 ,производ: JAKKA, Београд. “или одговарајуће“ | ком | 1 |
| 5.12. | Испорука и монтажа Flexi везе “или одговарајуће“, између вентилатора и инсталације fi 355mm ширина 200mm. | ком | 1 |
| 5.13. | Испорука и монтажа ваздушних канала за убацивање ваздуха.Инсталација се израђује од поцинкованог лима 0,6mm. Ваздушни канал 350x350mm, укупно 8m, дебљина лима 0,6mm.У цену улази потребни елементи за спајање , дихтовање канала.У цену улази потребан материјал за вешање инсталације за извлачење ваздуха. | kg | 66 |
| 5.14. | Радови на изради отвора за пролаз инсталације ( пробоји). Пробија се отвор fi 355mm... Након пробијања отвора извршити грађевинску обраду пробијених отвора. | ком | 1 |
| 5.15. | Испорука и монтажа решетке за убацивање ваздуха са два реда подесивих лопатица и демпером. У цену улази сав потребан помоћни и потрошни материјал. Тип решетке: T2PJD 600x200 “или одговарајуће“ Произвођач "Jak-ka group" Београд. “или одговарајуће“ У цену улази и израда штуцне за спајање са инсталацијом за убацивање ваздуха. | ком | 3 |
| 5.16. | Испорука и монтажа K-flex isoline “или одговарајуће“, дебљина изолације 13mm. Радови обухватају комплетно облагање ваздушног канала изолацијом. У цену улази и лепак и помоћни материјал. | m² | 15 |
| 5.17. | Испорука и монтажа Reostata REB-2,5 “или одговарајуће“ за промену броја обртаја вентилатора.Производ: Solar & Palau Шпанија. “или одговарајуће“ | ком | 1 |
| 5.18. | Радови на изради облагања ваздушног канала за одсисавање ваздух са гипсаним плочама дебљине 10mm. У цену улази и израда подконструкције за ношење гипсаних плоча. | m² | 10 |
| 6. ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА |
| 6.1. | За гасну котларницу потребно је набавити опрему за ППЗ за почетно гашење пожара.Опрема која се набавља је: |  |  |
|  | Апарат за гашење прахом S6 | ком | 1 |
|  | Апарат за гашење са CO2-5 (5kg) | ком | 1 |

Извршилац је дужан да са уговореним радовима започне најкасније у року од 72 часова од момента позива наручиоца.

Рок за извршење уговорених радова је 20 дана од почетка извођења радова.

Гарантни рок је 2 године.

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

-  Машинске инсталације објекта „Сала за даће“ ЈНМВ 11/2018

(централно грејање објекта, гасна инсталација са котловима, грејна топлотна подстаница, грејање и хлађење преко VRF система, вентилација објекта, противпожарна заштита)

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

| Кадровски капацитет |
| --- |
| 1. | Да понуђач има ангажованог дипломираног инжењера машинства: Лиценца 430 Инжењерске коморе Србије - одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике. | Доказ: За одговорног извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике треба доставити фотокопију лиценце, потврду о важењу лиценце, фотокопију уговора о раду или уговор о ангажовању лица по другом основу |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4.  понуђач доказује путем ИЗЈАВЕ  у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем  (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4),

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  Споразум  мора да садржи  податке о понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености  обавезних услова, а може и да затражи за доказ о испуњености додатних услова  на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености  обавезних за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

ДОДАТНИ УСЛОВИ – члан 76. ЗЈН

Доставити доказ:

1) За одговорног извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике треба доставити фотокопију лиценце, потврду о важењу лиценце, фотокопију уговора о раду или уговор о ангажовању лица по другом основу.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену наручилац ће уговор доделити понуђачу који има краћи рок завршетка радова. Уколико и након тога понуде буду исте приступиће се жребању. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3 - није обавезан да се достави у понуди.)

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном документацијом, (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).(доставља се само ако постоји понуђач)

- Образац изјаве о достављању средства обезбеђења за добро извршење посла (бланко соло меница коју наручилац може наплатити у  износу од 10% од понуђене цене без ПДВ-а. (Образац 8).

- Модел уговора (потписан и печатиран)

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова Машинске инсталације објекта „Сала за даће“ ЈНМВ 11/2018

(централно грејање објекта, гасна инсталација са котловима, грејна топлотна подстаница, грејање и хлађење преко VRF система, вентилација објекта, противпожарна заштита)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -  Машинске инсталације објекта „Сала за даће“ ЈНМВ 11/2018

(централно грејање објекта, гасна инсталација са котловима, грејна топлотна подстаница, грејање и хлађење преко VRF система, вентилација објекта, противпожарна заштита)

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | до 45 дана од дана издавања исправно попуњене фактуре за извршене радове. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. |
| Рок важења понуде | ___ дана (уписати број дана) – минимум 30 дана од дана отварања понуда |
| Рок завршетка радова | __ дана (уписати број дана) максимално 20 дана од дана позива наручиоца |
| Гарантни рок | 2 године |

Датум 					              Понуђач

М.П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  -  Машинске инсталације објекта „Сала за даће“ ЈНМВ 11/2018

(централно грејање објекта, гасна инсталација са котловима, грејна топлотна подстаница, грејање и хлађење преко VRF система, вентилација објекта, противпожарна заштита)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 4*5 | 6+ПДВ |
| Ред. бр. | Назив и упутство за извршење радова | Јед.мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВом |
|  | 1. ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ ОБЈЕКТА |
| 1.1. | Испорука и монтажа челичних панелних радијатора обојених у бело.Произвођач "JUGOTERM" тип радијатора је TIP 22. “или одговарајуће“ Ширина панела 105мм. Димензија панелних радијатора : Радијатори се испоручују у комплету са носачима,типлама за причвршћење ,чепом и одзраком. |
|  | L x H 600 x 1400 | ком | 4 |  |  |  |
|  | L x H 600 x 1200 | ком | 3 |  |  |  |
|  | L x H 600 x 1000 | ком | 2 |  |  |  |
|  | L x H 600 x 800 | ком | 1 |  |  |  |
|  | L x H 600 x 600 | ком | 3 |  |  |  |
| 1.2. | Испорука и монтажа термостатског радијаторског вентила са успонском цеви за двоцевно грејање са хоризонталним прикључком заједно са компресионим спојем за ALPEX цев 16x2 Произвођач "Herz" ,Nemačka ,R1/2". “или одговарајуће“ | ком | 10 |  |  |  |
| 1.3. | Испорука и монтажа термостатске главе за радијаторски ветил са успонском цеви DN15. Термо глава PROJEKT 7260 Herz. “или одговарајуће“ | ком | 10 |  |  |  |
| 1.4. | Испорука и монтажа радијаторског вентила са уронском цеви за двоцевно грејање за радијаторе у санитарном чвору. (3 kom), са компресионим спојем за Alpex цев 16x2. Proizvođač "Hertz" Nemačka R1/2" - Alpеx 18 x 2 “или одговарајуће“ | ком | 3 |  |  |  |
| 1.5. | Испорука и монтажа AL-PEX THERM цеви у котуру за грејање AL-PEX THERM 16 x 2 “или одговарајуће“ | m | 200 |  |  |  |
| 1.6. | Испорука и монтажа PLAMA FLEX изолације за AL-PEX цеви за грејање SSL 16/4 “или одговарајуће“ | m | 200 |  |  |  |
| 1.7. | Израда и уградња ормарића, за шест кругова двоцевног грејања (6+6-1/2")-1" , у ормару су смештени разделник и сабирника са зауставном арматуром као и прикључном арматуром DN25. Димензија разделног ормарића прилагодити за смештај шест кругова грејања са прикључном и одзрачном арматуром. Ормарић се смешта у зид објекта израђен је од челичног лима фарбано бело, затвара се са бравицом са кључем. | ком | 1 |  |  |  |
| 1.8. | Израда и уградња ормарића, за седам кругова двоцевног грејања (7+7-1/2")-1" , RO-2 , у ормару су смештени разделник и сабирника са зауставном арматуром као и прикључном арматуром DN 25. Димензија разделног ормарића прилагодити за смештај седам кругова грејања са прикључном и одзрачном арматуром.Ормарић се смашта у зид објекта израђен је од челичног лима фарбано бело, затвара се са бравицом са кључем. | ком | 1 |  |  |  |
| 1.9. | Испорука и монтажа славине са навојним прикључком DN 15 намењене за пражњење воде из система вертикала. | ком | 2 |  |  |  |
| 1.10. | Испорука инсталације грејања и монтажа бакарних цеви за монтажу разводне |
|  | Cu 35x0,9 | m | 40 |  |  |  |
|  | Cu 28x0,9 | m | 30 |  |  |  |
| 1.11. | Набавка и монтажа украсних розетаа ,обујмице носачи остали ситни изолациони материјал, узима се 50%, вредности предходне ставке. |  | 0,5 |  |  |  |
| 1.12. | Испорука и монтажа термичке изолације Plamaflex “или одговарајуће“, бакарних цеви за монтажу разводне инсталације грејања: |  |
|  | plamaflex“или одговарајуће“ 35/6 | m | 40 |  |  |  |
|  | plamaflex “или одговарајуће“ 28/6 | m | 30 |  |  |  |
| 1.13. | Хладна проба чврстоће и непропусности воденим притискомод 6 бара у трајању од једног сата, потом снижење притиска од 4 бара у трајању од три сата,за време испитивања на контролном манометру мин. Fi 100 mm, класе тачности 1,6 ,опсега 0-10 бара не сме бити видљивог пада притиска нити влажног споја. | ком | 13 |  |  |  |
| 1.14. | Топла проба са фином регулацијом састоји се од пуњења грејање воде преко подстанице ,одзрачивање мреже,хидраулично балансирање развода и фине регулације циркулационих кругова,тако да се у просторијама постигну пројектоване температуре.Обрачун по грејном телу. | ком | 13 |  |  |  |
| 2. ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА СА КОТЛОВИМА |
| 2.1. | Набавка и монтажа гасног кондензационог котла произвођача "Beretta" tip Mynute GREEN 30 CSI “или одговарајуће“ . Котао је кондензациони са максималном снагом до 30 KW. У котлу је инсталирана циркулациона пумпа. | ком | 1 |  |  |  |
| 2.2. | Набавка и монтажа вертикалног димовода за гасни котао "Beretta" tip Mynute GREEN 30 RSI “или одговарајуће“. Димовод је израђен као коаксијална цев fi60/fi100 zа дoвoд ваздуха и одвод продуката сагоревања. Набавка и монтажа стандардног вертикалног димовод 60/100. Монтажа гасног котла и димовода са пробијањем зида заједно са помоћним и потрошним материјалом. У цену урачунати и набавку и монтажу продужетка димовода 60/100 од 1,5 m. | ком | 1 |  |  |  |
| 2.3. | Набавка и монтажа опшава за пролаз гасног димњака кроз кров, набавља се оригинални део за вертикални димовод 60/100. | ком | 2 |  |  |  |
| 2.4. | Набавка и монтажа инсталације за одвод кондензата од котла "Beretta" tip Mynute GREEN 30 RSI “или одговарајуће“ , до канализационог одвода у просторији са котлом.Набавка цеви PVC 32 od 5m, са припадајућим фитингом и са помоћним и потрошним материјалом. | ком | 1 |  |  |  |
| 2.5. | Набавка и монтажа кугласте гасне славине за гасни котао NO20 | ком | 1 |  |  |  |
| 2.6. | Набавка и монтажа флексибилног црева за гас димензија NO20 дужине 400mm. | ком | 1 |  |  |  |
| 2.7. | Набавка и монтажа противпожарне кугласте гасне славине за гасну цев која се вод од MRS G4.Гасна славина DN20. | ком | 1 |  |  |  |
| 2.8. | Испорука и монтажа челичних бешавних цеви за монтажу гасне инсталације од котла до GMRS G4. Бешавна челична цев димензија fi 26,9x2,3. | m | 8 |  |  |  |
| 2.9. | Ситан помоћни и потрошни материјал узима се као 50% цене цеви из предходних ставки. |  | 0,5 |  |  |  |
| 2.10. | Чишћење цеви до металног сјаја и антикорозиона заштита у два слоја | m | 8 |  |  |  |
| 2.11. | Бојање цеви гасне инсталације жутом завршном лак бојом у два слоја. | m | 8 |  |  |  |
| 2.12. | Проба на притисак и непропусност гасне инсталације на линији од MRS G4 па до потрошача. Потребно је сачини записник о проби на непропусност гасне инсталације од стране овлашћене особе. | паушал |  |  |  |
| 2.13. | Испорука и монтажа аутоматике за вођење рада гасногкотла произвођача "Beretta" , аутоматика "Clima Confort"“или одговарајуће“. Аутоматика садржи програмски контролер, адапер за сонде, адаптер за спољни сензор. Аутоматика омогућава вођење рада гасног котла као и регулацију рада котлова према спољној температури. |
|  | Clima comfor “или одговарајуће“ | ком | 1 |  |  |  |
|  | STS-1 “или одговарајуће“ Спољни температурни сензор | ком | 1 |  |  |  |
|  | CTS-1 “или одговарајуће“ Цевни температурни сензор | ком | 1 |  |  |  |
| 2.14. | Пуштање котлова "Beretta" tip Mynute GREEN 30 RSI “или одговарајуће“ од стране овл. сервисера, као и издавање гарантног листа за сваки постављени котао. | ком | 1 |  |  |  |
| 3. ГРЕЈНА ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА |
| 3.1. | Испорука и монтажа кугласте славине са навојним прикључком називног отвора DN25. | ком | 2 |  |  |  |
| 3.2. | Испорука и монтажа неповратног вентила ,са навојним прикључком DN25. | ком | 1 |  |  |  |
| 3.3. | Испорука и монтажа хватача нечистоће,равни,са навојним прикључком DN25. | ком | 1 |  |  |  |
| 3.4. | Испорука и монтажа манометра са ман. славином од DN15 0 -6 бара, fi100, R1/2" | ком | 1 |  |  |  |
| 3.5. | Испорука и монтажа термометара сатних са аксијалним прикључком DN15 : fi 80, 0 - 120 C | ком | 1 |  |  |  |
| 3.6. | Испорука и монтажа сигурносног вентила са навојним прикључком и са опругом DN15,Po=2,5 бара, "Rasteli""“или одговарајуће“ | ком | 1 |  |  |  |
| 3.7. | Испорука и монтажа експанзионе посуде Elbi 24" “или одговарајуће“, са набваком и монтажом бакарне цеви Cu 22x0,9 (3m), за монтажу инсталације експанзионог вода од котлова до експанзионе посуде Elbi 24" “или одговарајуће“. | ком | 1 |  |  |  |
| 3.8. | Испорука и монтажа термичке изолације Plamaflex“или одговарајуће“., бакарних цеви за монтажу инсталације експанзионог вода инсталације грејања: plamaflex 22/6 “или одговарајуће“. | m | 4 |  |  |  |
| 3.9. | Испорука и монтажа аутоматског допуњача воде "Caleffi"“или одговарајуће“ са прикључном инсталацијом израђеној од пластичних цеви DN15. | ком | 1 |  |  |  |
| 3.10. | Хладна проба чврстоће и непропусности на притисак од 2,5 бара,при чему притисак не сме опасти,нити сме бити квашења спојева | паушал | паушал |  |  |  |
| 4. ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊА ПРЕКО КЛИМА VRF СИСТЕМА |
| 4.1. | Испорука и монтажа, Спољашње клима јединице DC Inverter VRF који служи за хлађење и грејање објекта. До спољне температуре ваздуха од -20°C. Произвођач "GREE" тип уређаја GMV-Pd120W “или одговарајуће“.У цену улази и постављање спољашње јединице мулти система на кров објекта. Грејна снага спољне клима јединице износи 47768 Btu (14 KW). Расхладна снага спољне јединице износи 40944 Btu ( 12 KW). | ком | 2 |  |  |  |
| 4.2. | Испорука и монтажа, Унутрашње зидне клима јединице DC Inverter VRF који служи за хлађење и грејање објекта. До спољне температуре ваздуха од -20°C. Произвођач "GREE" тип уређаја GMV-R28G/NaC-K“или одговарајуће“. У цену улази и постављање и вешање клима јединице са потребним помоћним и потрошним материјалом. Расхладна снага унутрашње јединице износи 9554 Btu (2,8 KW). | ком | 5 |  |  |  |
| 4.3. | Испорука и монтажа, Унутрашње зидне клима јединице DC Inverter VRF који служи за хлађење и грејање објекта. До спољне температуре ваздуха од -20°C. Произвођач "GREE" tip uređaja GMV-R36G/NaC-K“или одговарајуће“. У цену улази и постављање и вешање клима јединице са потребним помоћним и потрошним материјалом. Расхладна снага унутрашње јединице износи 12284 Btu (3,6 KW). | ком | 4 |  |  |  |
| 4.4. | Испорука и монтажа жичаног контролера за програмско вођење регулације рада сваке клима јединице посебно. Контролер KJR-10B/DP(T)-E“или одговарајуће“. Врши се подешавање и програмирање режима рада вентилоконвектора, као и температура у просторији. | ком | 9 |  |  |  |
| 4.5. | Испорука и монтажа бакарних цеви за монтажу инсталације од спољашње клима DC Inverter јединице до унутрашњих јединица, VRF вентилоконвектора. |
|  | бакарна цев fi 12,7 | m | 40 |  |  |  |
|  | бакарна цев fi 9,52 | m | 50 |  |  |  |
|  | бакарна цев fi 6,35 | m | 80 |  |  |  |
| 4.6. | Фитинг, помоћни и потрошни материјал узима се као 40% цене цеви (предходних ставки цеви ) |  | 0,4 |  |  |  |
| 4.7. | Испорука и монтажа цевне изолације од сваког вентилоконвектора до прикључка на разделник-сабирник.Тип изолације GUMAFLEX “или одговарајуће“ . |
|  | 15x9 | m | 40 |  |  |  |
|  | 10x9 | m | 50 |  |  |  |
|  | 6x9 | m | 80 |  |  |  |
| 4.8. | Испорука и уградња водоводних пластичних цеви које служе за одвођење кондензата из просторија објекта. У цену улази набавка монтажа и нивелација цеви од ветилоконвектора па до места спајања цеви са канализационим одводом. ПВЦ цев fi20mm. | m | 60 |  |  |  |
| 5. ВЕНТИЛАЦИЈА САЛЕ ЗА ДАЋЕ |
| Одсисна вентилација сале |
| 5.1. | Испорука и монтажа центрифугалног вентилатора TD-MIXVENT “или одговарајуће“ .У цену улази сав потребан помоћни и потрошни материјал за монтажу вентилатора на плафон објекта. TD-4000/355 “или одговарајуће“ Максимални проток од 3800m3/h . Снага вентилатора 345W, 220V Производ: Solar & Palau Шпанија “или одговарајуће“ Тежина 19 kg -20 kg | ком | 1 |  |  |  |
| 5.2. | Испорука и монтажа Лакопадајуће жалузине за отвор вентилатора димензија fi355 mm, која се монтира на спољном зиду. Тип решетке PER-400 CN ,производ: Solar & Palau Шпанија. “или одговарајуће“ | ком | 1 |  |  |  |
| 5.3. | Испорука и монтажа Flexi везе. “или одговарајуће“ између вентилатора и инсталације fi 355mm. ширина 200 mm. | ком | 1 |  |  |  |
| 5.4. | Испорука и монтажа ваздушних канала за извлачење ваздуха.Инсталација се израђује од поцинкованог лима 0,6mm. Ваздушни канал 350x350mm, укупно 10m, дебљина лима 0,6mm. У цену улази потребни елементи за спајање , дихтовање канала.У цену улази потребан материјал за вешање инсталације за извлачење ваздуха. | kg | 66 |  |  |  |
| 5.5. | Радови на изради отвора за пролаз одсисне инсталације ( пробоји). Пробија се отвор fi 355mm... Након пробијања отвора извршити грађевинску обраду пробијених отвора. | ком | 1 |  |  |  |
| 5.6. | Испорука и монтажа решетке за извлачење ваздуха са једним редом подесивих лопатица и демпером. У цену улази сав потребан помоћни и потрошни материјал. Тип решетке: T1PJD 600x200“или одговарајуће“ Произвођач "Jak-ka group" Београд. “или одговарајуће“ У цену улази и израда штуцне за спајање са инсталацијом за убацивање ваздуха. | ком | 3 |  |  |  |
| 5.7. | Испорука и монтажа K-flex isoline “или одговарајуће“, дебљина изолације 13mm. Радови обухватају комплетно облагање ваздушног канала изолацијом. У цену улази и лепак и помоћни материјал. | m² | 15 |  |  |  |
| 5.8. | Испорука и монтажа Reostata REB-2,5 за промену броја обртаја вентилатора.Производ: Solar & Palau Шпанија. “или одговарајуће“ | ком | 1 |  |  |  |
| 5.9. | Радови на изради облагања ваздушног канала за одсисавање ваздух са гипсаним плочама дебљине 10mm. У цену улази и израда подконструкције за ношење гипсаних плоча. | m² | 6 |  |  |  |
| Убацивање ваздуха |
| 5.10. | Испорука и монтажа центрифугалног вентилатора TD-MIXVENT “или одговарајуће“.У цену улази сав потребан помоћни и потрошни материјал за монтажу вентилатора на плафон објекта. TD-4000/355 “или одговарајуће“, Максимални проток од 3800m3/h . Снага вентилатора 345W, 220V Производ: Solar & Palau Шпанија“или одговарајуће“ Тежина 19 kg-20kg | ком | 1 |  |  |  |
| 5.11. | Испорука и монтажа Противкишне решетке за отвор вентилатора димензија fi355 mm, која се монтира на спољном зиду. Тип решетке BNJK 400x400 ,производ: JAKKA, Београд. “или одговарајуће“ | ком | 1 |  |  |  |
| 5.12. | Испорука и монтажа Flexi везе “или одговарајуће“, између вентилатора и инсталације fi 355mm ширина 200mm. | ком | 1 |  |  |  |
| 5.13. | Испорука и монтажа ваздушних канала за убацивање ваздуха.Инсталација се израђује од поцинкованог лима 0,6mm. Ваздушни канал 350x350mm, укупно 8m, дебљина лима 0,6mm.У цену улази потребни елементи за спајање , дихтовање канала.У цену улази потребан материјал за вешање инсталације за извлачење ваздуха. | kg | 66 |  |  |  |
| 5.14. | Радови на изради отвора за пролаз инсталације ( пробоји). Пробија се отвор fi 355mm... Након пробијања отвора извршити грађевинску обраду пробијених отвора. | ком | 1 |  |  |  |
| 5.15. | Испорука и монтажа решетке за убацивање ваздуха са два реда подесивих лопатица и демпером. У цену улази сав потребан помоћни и потрошни материјал. Тип решетке: T2PJD 600x200 “или одговарајуће“ Произвођач "Jak-ka group" Београд. “или одговарајуће“ У цену улази и израда штуцне за спајање са инсталацијом за убацивање ваздуха. | ком | 3 |  |  |  |
| 5.16. | Испорука и монтажа K-flex isoline “или одговарајуће“, дебљина изолације 13mm. Радови обухватају комплетно облагање ваздушног канала изолацијом. У цену улази и лепак и помоћни материјал. | m² | 15 |  |  |  |
| 5.17. | Испорука и монтажа Reostata REB-2,5 “или одговарајуће“ за промену броја обртаја вентилатора.Производ: Solar & Palau Шпанија. “или одговарајуће“ | ком | 1 |  |  |  |
| 5.18. | Радови на изради облагања ваздушног канала за одсисавање ваздух са гипсаним плочама дебљине 10mm. У цену улази и израда подконструкције за ношење гипсаних плоча. | m² | 10 |  |  |  |
| 6. ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА |
| 6.1. | За гасну котларницу потребно је набавити опрему за ППЗ за почетно гашење пожара.Опрема која се набавља је: |
|  | Апарат за гашење прахом S6 | ком | 1 |  |  |  |
|  | Апарат за гашење са CO2-5 (5kg) | ком | 1 |  |  |  |

Уписати цене за свако поглавље без ПДВ-а

| 1. ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ ОБЈЕКТА |  |
| --- | --- |
| 2. ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА СА КОТЛОВИМА |  |
| 3. ГРЕЈНА ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА |  |
| 4. ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ ПРЕКО КЛИМА ВФР СИСТЕМА |  |
| 5. ВЕНТИЛАЦИЈА САЛЕ ЗА ДАЋЕ |  |
| 6. ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА |  |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а (уписати цену без ПДВ-а за свих 6 поглавља заједно) |  |
| ПДВ (уписати износ ПДВ-а за свих 6 поглавља заједно) |  |
| УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом (уписати цену са ПДВ-ом за свих 6 поглавља заједно) |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

У колону 5 уписати јединичну цену а у колону 6 уписати укупну цену( помножити количину са јединичном ценом) без обрачунатог ПДВ-а. Уколико је у питању паушал  или проценат од неке ставке где не постоје јединице мере понуђачи уписују цену на основу упутства у текстуалном делу. У колони 7 исказати укупну цену са ПДВ-ом за сваку позицију.

- Напомена: Приликом сачињавања понуде и издавања рачуна (фактура), изабрани понуђач – извођач услуга ће у фактури представити цену са ПДВ-ом, осим уколико за поједине  услуге који су предмет ове јавне набавке не постоји обавеза плаћања тог пореза или постоји право на ослобађање од плаћања истог, што ће извођач услуга  доказати потврдом или мишљењем издатим од стране надлежног пореског органа или указивањем и позивањем на одређени члан закона који указује на изузеће од обрачуна ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________(назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за набавку -  Машинске инсталације објекта „Сала за даће“ ЈНМВ 11/2018

(централно грејање објекта, гасна инсталација са котловима, грејна топлотна подстаница, грејање и хлађење преко VRF система, вентилација објекта, противпожарна заштита)

, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности -  Машинске инсталације објекта „Сала за даће“ ЈНМВ 11/2018

(централно грејање објекта, гасна инсталација са котловима, грејна топлотна подстаница, грејање и хлађење преко VRF система, вентилација објекта, противпожарна заштита) , поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________(назив понуђача)   у поступку јавне набавке мале вредности -  Машинске инсталације објекта „Сала за даће“ ЈНМВ 11/2018

(централно грејање објекта, гасна инсталација са котловима, грејна топлотна подстаница, грејање и хлађење преко VRF система, вентилација објекта, противпожарна заштита) , испуњава обавезне услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Изјављујем да сам поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности -  Машинске инсталације објекта „Сала за даће“ ЈНМВ 11/2018

(централно грејање објекта, гасна инсталација са котловима, грејна топлотна подстаница, грејање и хлађење преко VRF система, вентилација објекта, противпожарна заштита)  испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Изјављујем да сам поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ  7)

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

бланко соло меницу за добро извршење посла у јавној набавци радова

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ће понуђач

_________________________ (назив понуђача)  уколико буде изабран да закључи уговор у овој јавној набавци мале вредности  -  Машинске инсталације објекта „Сала за даће“ ЈНМВ 11/2018

(централно грејање објекта, гасна инсталација са котловима, грејна топлотна подстаница, грејање и хлађење преко VRF система, вентилација објекта, противпожарна заштита)  истовремено са потписивањем уговора доставити наручиоцу бланко соло меницу ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ коју наручилац ЈКП „Простор“ Сомбор може наплатити услед непоштовања уговорних обавеза на  износ од 10% од вредности  уговора без ПДВ-а . Уз меницу ћу приложити менично овлашћење, фотокопију картона депонованих потписа и захтев за регистрацију менице.

Датум                                                 М.П.                                 Понуђач

________________                                                                         _____________

MОДЕЛ УГОВОРА

За јавну набавку мале вредности о  извођењу радова

-  Машинске инсталације објекта „Сала за даће“ ЈНМВ 11/2018

(централно грејање објекта, гасна инсталација са котловима, грејна топлотна подстаница, грејање и хлађење преко VRF система, вентилација објекта, противпожарна заштита)

Закључен између:

1. ЈКП „ПРОСТОР“СОМБОР, Трг цара Лазара, бр.1 Сомбор, ПИБ  108122937, МБ  20935430 које заступа директор Горан Нонковић (у даљем тексту Наручилац) и

2. ______________________ ,  са седиштем  ул .__________________ , _____ број ____ , ПИБ ___________ , МБ _____________ , кога заступа _______________________ (у даљем тексту Извођач ) о следећем,

.......

(у даљем тексту: Извођач),

у заједничкој понуди

...............................................................................................

...............................................................................................

(остали понуђачи из групе понуђача)

подизвођачи

...............................................................................................

...............................................................................................

(назив подизвођача)

Основ уговора:

ЈНМВ 11/2018 Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Члан 1.

Предмет овог Уговора је извођење радова –  -  Машинске инсталације објекта „Сала за даће“ ЈНМВ 11/2018

(централно грејање објекта, гасна инсталација са котловима, грејна топлотна подстаница, грејање и хлађење преко VRF система, вентилација објекта, противпожарна заштита)

- према усвојеној понуди Извођача бр. _______ од дана __________, која је саставни део овог уговора.

Члан 2.

Динамика и количина радова одређена је конкурсном документацијом.

За извршене радове из члана 1. овог уговора Наручилац ће исплатити Извршиоцу износ од _______________  динара без ПДВ-а.

Члан 3.

Извршилац је дужан да са уговореним радовима започне најкасније у року од 72 часа од момента позива наручиоца.

Рок за извршење уговорених радова је 20 дана од почетка извођења радова а од дана позива наручиоца да приступи послу.

Члан 4.

Извођач радова се обавезује да предметне радове изведе стручно и квалитетно, по важећим техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за уговорену врсту радова.

Уколико Извођач не поступа у складу са одредбама из претходног става, Наручилац има право на раскид овог уговора и у том случају је Наручилац овлашћен да радове повери другом извођачу, с тим да Извођач сноси насталу штету, као и евентуалне разлике у цени радова, уколико оне буду веће од првобитно уговорених.

Члан 5.

Обрачун радова вршиће се на основу стварно изведених радова, по ценама из прихваћене  Понуде Извођача радова.

Члан 6.

Плаћање уговорених радова, вршиће се на рачун Извођача број _____________________ код банке__________________________, и то на следећи начин: након извршених радова извођач испоставља фактуру коју је Наручилац дужан платити најкасније у року од 45 дана од дана издавања.

Средства за предметне радове који ће се извршити у 2018. години су обезбеђена у буџету (Посебан програм пословања ЈКП „Простор“ Сомбор за 2018 годину).

Члан 7.

Ако Извођач радова неуредним испуњењем уговорних обавеза, искључиво својом кривицом или немаром, не изведе уговорене радове у року предвиђеном у члану 3. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу за сваки дан кашњења уговорну казну у висини од 2%O (два промила) од вредности радова у закашњењу, с тим што укупан износ овако уговорене казне не може прећи 5% (пет процената) уговорене вредности радова из члана 2. овог Уговора.

Члан 8.

Извођач је обавезан да предузме мере техничике заштите за ову врсту радова, у свему према одредбама прописа о заштити на раду.

Извршилац је обавезан да свим ангажованим извршиоцима обезбеди одговарајућу радну и заштитну опрему.

Члан 9.

Извођач је дужан  да именује свог одговорног извођача радова и о томе писмено известити Наручиоца радова.

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године, рачунајући од дана примопредаје радова.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони недостатке у току гарантног рока, који су настали услед тога што се Извођач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Уколико Извођач не отклони недостатке из претходног става у року који му одреди Наручалац, Наручилац има право да ангажује другог извођача. Трошкови настали отклањањем недостатака падају на терет Извођача радова - потписника овог уговора.

Члан 11.

Уговор се закључује на одређени период и траје до момента плаћања фактуре за извршене радове.

Члан 12.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Члан 13.

Саставни део овог Уговора је :

# - Понуда Извођача радова из чл. 1. овог уговора

- бланко соло меница за добро извршење посла

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да све настале спорове решавају споразумно, а ако то не буде могуће, спор ће решавати Привредни суд у Сомбору.

Члан 15.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА:                                                    ЗА НАРУЧИОЦА:

________________________		            _________________________

Горан Нонковић, директор

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Понуде које се достављају непосредно односно лично, путем брзе поште или другим начином личног уручења доставити на адресу: Сомбор, Венац Радомира Путника 18,  1. спрат, канцеларија бр. 15. ( достава лично/брзом поштом у периоду од 07.30 – 15.00 часова радним данима). Уколико се понуде шаљу редовном поштом која се подиже у поштанском фаху назначити ЈКП „Простор“ Сомбор,  адресу седишта предузећа а то је 25101 Сомбор, Трг цара Лазара  бр. 1

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова –  Машинске инсталације објекта „Сала за даће“ ЈНМВ 11/2018 (централно грејање објекта, гасна инсталација са котловима, грејна топлотна подстаница, грејање и хлађење преко VRF система, вентилација објекта, противпожарна заштита)  - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.10.2018 , до  11.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверене и потписане:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености  обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Образац изјаве о достављању менице за добро извршење уговора (Образац 7)

- Модел уговора;

3. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на следеће могуће начине: Измену, допуну или опозив понуде које се достављају непосредно односно лично, путем брзе поште или другим начином личног уручења доставити на адресу: Сомбор, Венац Радомира Путника 18,  1. спрат, канцеларија бр. 15. ( достава лично/брзом поштом у периоду од 07.30 – 15.00 часова радним данима). Уколико се понуде шаљу редовном поштом која се подиже у поштанском фаху назначити ЈКП „Простор“ Сомбор,  адресу седишта предузећа а то је 25101 Сомбор, Трг цара Лазара  бр. 1

„Измена понуде за јавну набавку радова - Машинске инсталације објекта „Сала за даће“ ЈНМВ 11/2018

(централно грејање објекта, гасна инсталација са котловима, грејна топлотна подстаница, грејање и хлађење преко VRF система, вентилација објекта, противпожарна заштита) - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Допуна понуде за јавну набавку радова  -  Машинске инсталације објекта „Сала за даће“ ЈНМВ 11/2018

(централно грејање објекта, гасна инсталација са котловима, грејна топлотна подстаница, грејање и хлађење преко VRF система, вентилација објекта, противпожарна заштита)  - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Опозив понуде за јавну набавку радова -  Машинске инсталације објекта „Сала за даће“ ЈНМВ 11/2018

(централно грејање објекта, гасна инсталација са котловима, грејна топлотна подстаница, грејање и хлађење преко VRF система, вентилација објекта, противпожарна заштита)  - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова  -  Машинске инсталације објекта „Сала за даће“ ЈНМВ 11/2018

(централно грејање објекта, гасна инсталација са котловима, грејна топлотна подстаница, грејање и хлађење преко VRF система, вентилација објекта, противпожарна заштита)   - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Понуђач испоставља фактуру након извршених радова а Наручилац ће извршити плаћање најкасније у року од 45 дана од дана издавања фактуре. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА: Понуђач бланко соло меницом за добро извршење посла обезбеђује: да ће извршити радове уговореног квалитета испуњавајући захтеве из конкурсне документације.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

2 године од дана изведених радова.

9.3. Захтев у погледу рока извршења услуге

Рок за коначно  извршење радова  не може бити дужи од 20 дана  од дана од дана започињања радова.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.5. Други захтеви

Нема.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Доставити  бланко соло меницу за добро извршење посла. Доставља само понуђач са којим се потписује уговор након одлуке о додели уговора и протека рока за заштиту права понуђача.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

Нема.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем електронске поште на e-mail mprosenica@prostorsombor.rs  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније  5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за вршење радова - -  Машинске инсталације објекта „Сала за даће“ ЈНМВ 11/2018

(централно грејање објекта, гасна инсталација са котловима, грејна топлотна подстаница, грејање и хлађење преко VRF система, вентилација објекта, противпожарна заштита)

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште mprosenica@prostorsombor.rs  или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.prostorsombor.rs ;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: mprosenica@prostorsombor.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца или лично/брзом поштом у периоду од 07.30 – 15.00 часова радним данима на адресу  Сомбор, Венац Радомира Путника 18,  1. спрат, канцеларија бр. 15. Уколико се понуде шаљу редовном поштом која се подиже у поштанском фаху назначити ЈКП „Простор“ Сомбор,  адресу седишта предузећа а то је 25101 Сомбор, Трг цара Лазара  бр. 1

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: 11/2018

(7) сврха: ЗЗП; ЈКП „Простор“ Сомбор јавна набавка ЈНМВ 11/2018

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.